## Slide 1
Анализ применимости линеаризации в задачах управления ракетными системами
Источник: монография по теории управления и баллистике летательных аппаратов
Страница
Раздел
Суть
136
§3.3.1
«...вообще отказаться от способа разложения функционала в ряд, а вычислять текущий прогнозируемый промах по полным нелинейным зависимостям»
193
§4.4.3
«Линеаризованные уравнения ... обеспечивают удовлетворительную точность при начальных расстояниях не больше 100÷150 км ... При больших ... требуют уточнения с привлечением исходных нелинейных уравнений движения»
311
§7.3
«Запаздывание в исполнении команд ... все возмущения являются случайными ... невозможно определить единственную номинальную траекторию»
300
§7.1
«...при использовании многошагового терминального наведения всегда существует запаздывание в реализации командной функции...»
357
§8.2
«Подвижный стартовый стол может порождать начальные ошибки... необходима стохастическая модель возмущений»
372
§8.2.5
Числа: начальная ошибка по дальности ±0.5 км при подвижном основании (табл. 8.4)
373
§8.3
Концепция активной компенсации начальных ошибок — нелинейная задача оптимального управления
349
§8.1
«Морской старт ... существенно зависит от погодных условий»
4
Введение
«Задачи исполнительной баллистики, как правило, решаются с помощью ЭВМ» — т. е. численно, а не линеаризацией

## Slide 2
Обоснование критериев применимости линеаризации
Цитата 1 (стр. 136) — «разложение в ряд vs полные нелинейные зависимости»
Объясняет, откуда вообще взялась линеаризация — это исторический компромисс эпохи аналоговых систем. Все «стандартные» методы управления берут только первые линейные члены ряда Тейлора. С появлением БЦВМ эта необходимость отпала — сам автор прямо говорит, что нужно переходить к полным нелинейным зависимостям.
Цитата 2 (стр. 193) — «линеаризация точна только до 100–150 км»
Даёт числовую границу применимости: при дальностях и временах реального выведения (200–400 км, сотни секунд) линеаризованный результат — лишь «первое приближение», требующее обязательного уточнения нелинейными методами.
Цитата 3 (стр. 311) — «запаздывание — случайный возмущающий фактор»
Объясняет главную проблему: метод линеаризации требует единственной номинальной траектории. Автор прямо пишет: при наличии случайных возмущений (включая запаздывание команд) единственной номинальной траектории не существует — есть только «трубка» возможных траекторий.
Цитата 4 (стр. 300) — «запаздывание неустранимо в принципе»
Устанавливает, что задержка — не дефект реализации, а структурное математическое свойство любого дискретного управления. Линеаризованная непрерывная модель этого просто не видит.
Цитата 5 (стр. 357) — «нужна стохастическая модель»
Прямое методологическое указание автора для подвижного стартового стола (=морской платформы): стохастическая модель, а не детерминированная линеаризованная оценка.
Цитата 6 (стр. 372) — числа ошибок из таблицы 8.4
Показывает масштаб проблемы: ошибка по дальности ±0.5 км, угол ±2.4°, скорость ±34.5 м/с. Эти числа получены методом Монте-Карло. Ошибки не малые, поэтому линеаризация их недооценит.
Цитата 7 (стр. 373) — задача активной компенсации ошибок
Показывает, что линеаризация — это только шаг «оценить ошибку». Дальше нужна нелинейная задача компенсации (вариация тяги), которую линеаризованный метод не решает.
Цитата 8 (стр. 349) — морской старт «существенно зависит от погодных условий»
Определяет природу задачи: морской старт стохастичен по природе. Линеаризация детерминирована. Применять её здесь — методологическое несоответствие.
Цитата 9 (стр. 4) — проектная vs исполнительная баллистика
Фундаментальное разграничение: задачи с учётом параметров управления (τ) и свойств среды (качка) — это «исполнительная баллистика», решаемая только на ЭВМ (численно). Метод линеаризации — инструмент «проектной баллистики», где эти факторы намеренно опускаются

## Slide 3
Источники
Страница
Раздел
Суть цитаты
с. 64
Гл. 2, введение
Решение удаётся только численным интегрированием → поэтому ЭВМ
с. 101
§ 2.4
«Уравнения движения ЛА в общем случае могут быть проинтегрированы только численно»
с. 65
§ 2.1.1 «Стартовый участок»
Стартовый участок изучается с ЭВМ; случайные возмущения → метод статистических испытаний
с. 108
§ 2.4.3
ЭВМ снимает ограничения на порядок системы и сложность правых частей
с. 109
§ 2.4.3
Рекомендован Рунге—Кутта 4-го порядка с автоматическим выбором шага
Численное интегрирование

## Slide 4
Передаточные функции
Страница
Точная цитата (на английском)
Суть цитаты
1
"...the toolset for dealing with varying time-delays is much more limited."
Метод рассчитан только на постоянные задержки; для переменных — ограничен
2
"...decrease phase margin... decreases the gain margin thus moving the system to instability."
Метод оперирует частотными метриками, а не физическим смещением в метрах
1–2
"...dead time is mostly aroused by transportation lags, measurement lags..."
Метод создавался для медленных LTI-процессов, а не для ракеты
3
"It is a model-based controller... In the case of Gp = Gpm and θd = θdm..."
Требует точного совпадения модели и объекта — для ракеты невыполнимо
4
"The analysed process is a very slow process..."
Предназначен для очень медленных процессов; ракета — быстрый нелинейный объект

## Slide 5
Итоговый вывод
Все 5 цитат вместе показывают, почему метод передаточных функций / Smith predictor принципиально не подходит для задачи:
Ракета — нелинейный нестационарный объект (m(t) убывает, аэродинамика нелинейна), а метод требует линейной стационарной модели G(s) = const
Задержка управления при морском старте — переменная и неизвестная точно, а метод требует θ = const
Выходные метрики метода (phase margin, gain margin) — это характеристики регулятора, а не физические координаты в метрах
Метод создан для медленных промышленных процессов, а не для быстрой (~120 с) ракетной динамики

## Slide 6
Метод D: Параметрический Sweep
Источник: Hanson & Beard (2012) / NASA TP-2010-216447
Цитаты: почему параметрический sweep ПОДХОДИТ для нашей задачи
Раздел
Цитата (оригинал)
Связь с задачей
Foreword
...the general Monte Carlo approach and methodology outlined in this TP can be extended to other complex NASA space and aeronautic system problems.
Метод распространяется на любые аэрокосмические задачи — в т.ч. морской старт.
§1 Introduction
Monte Carlo can be used for generating results for a process that includes some probabilistic nature and is too complicated to evaluate directly.
Фаза качки — случайная, система слишком сложна для аналитики — прямое определение применимости.
§2.1 Epistemic and Aleatory
Aleatory uncertainty is due to inherent randomness in a phenomenon.
Фаза качки φ₀ — алеаторная неопределённость: она случайна по природе и не может быть устранена.
§2.2 Flight-Day Uncertainties
...items that remain unknown on flight day.
φ₀ неизвестна в день пуска — именно для таких случаев Hanson рекомендует МК/sweep.
§4.1 How Many Samples?
...this paper explains a method (order statistics) for determining whether certain probabilistic requirements are met...
Sweep с 8–12 точками достаточен для ответа «меньше или больше 1 км» — не нужны тысячи прогонов.

## Slide 7
Пояснение к цитатам — почему sweep ПОДХОДИТ
Стр. iv
Авторы явно указывают применимость к любым сложным аэрокосмическим задачам. Качка морской платформы — именно такой случай: слишком сложна для прямой аналитики.
Стр. 1
Фаза старта φ₀ обладает «inherent randomness» — это алеаторная неопределённость по классификации Hanson. Параметрический sweep есть детерминированная форма покрытия такой неопределённости.
Стр. 21
Для ответа на вопрос «можно ли пренебречь смещением» достаточно найти Y_max по детерминированному sweep из 8 точек. Это дешевле полного МК (2879 прогонов по таблице Hanson), но охватывает всё пространство фаз.
Стр. 21
Sweep вместо МК обоснован, потому что у нас одна неопределённость (φ₀) и периодическая функция — 8 равномерных точек на периоде покрывают её полностью без статистических артефактов.

## Slide 8
Цитаты: почему полный МК НЕ ПОДХОДИТ как основной метод
Страница
Раздел
Цитата (оригинал)
Связь с задачей
стр. iv
Foreword
...will greatly help to assure the completeness and correctness of Monte Carlo analyses, and will ensure against errors, omissions, and fallacious assumptions...
Полный МК требует тщательной настройки — для первичной оценки это избыточно.
стр. 21 (Табл. 2)
§4.1 How Many Samples?
...N = 2,879 runs для 99.865% success с 10% consumer risk.
Почти 3000 прогонов для статистической верификации — при быстром симуляторе (< 1 с/прогон) всё равно ~50 мин вычислений без добавления физического понимания.
стр. 26
§4.3 Rare Events
If results are desired for events that happen only rarely, special techniques are required.
Наш «наихудший сценарий» — не редкое событие, а определённые начальные условия: лучше sweep.
стр. 26
§4.4 Alternative Sampling
New sampling techniques... can predict the output probabilistic measure accurately with the minimum number of samples.
Сами авторы рекомендуют Latin Hypercube вместо наивного МК — т.е. sweep предпочтительнее.

## Slide 9
Пояснение к цитатам — почему полный МК НЕ НУЖЕН
Стр. 26
Для нашей задачи наихудший сценарий — это не редкое случайное событие, а вполне определённые начальные условия (максимальная угловая скорость платформы). Sweep находит его детерминированно за 8 прогонов.
Стр. 74 (Табл.10)
Таблица 10 Hanson требует N=2879 прогонов для статистической верификации требования 99.865% при CR=10%. Наш вопрос проще: «меньше ли Y_max 1000 м?» — на него достаточно 8–12 прогонов sweep.
Стр. 26
Hanson сам рекомендует Latin Hypercube Sampling как более эффективную альтернативу наивному МК. Параметрический sweep по фазе качки — ещё более узкий и эффективный подход для нашего одномерного пространства неопределённости.

## Slide 10
Цитаты: почему PCE НЕ ПОДХОДИТ как основной метод (Prabhakar 2010)
Страница
Раздел
Цитата (оригинал)
Связь с задачей
стр. 222 (Abstract)
Abstract
The problem studied here is related to the Mars entry, descent, and landing problems.
Авторы применяют PCE к гиперзвуковому входу (M>>5). Ракета от старта до 10 км — дозвуковой/трансзвуковой режим; другие нелинейности аэродинамики.
Debusschere et al. 2005 (цит. в работе)
Numerical Challenges
Numerical challenges in the use of polynomial chaos representations for stochastic processes.
Авторы PCE сами признают численные трудности, особенно при разрывах и сильных нелинейностях — прохождение звукового барьера на участке 0–10 км.
Branicki & Majda 2012 (родств. лит.)
Limitations
Fundamental limitations of polynomial chaos for uncertainty quantification on systems with intermittent instabilities.
Ракета от старта — нестационарная нелинейная система с быстро меняющейся массой m(t); сходимость PCE не гарантирована.
Xiu et al. (источник gPC)
Performance
if the random input has large dimensions...the efficiency of the generalized polynomial chaos expansion is reduced drastically.
При добавлении ветра, разброса тяги и ошибок датчиков число переменных растёт — PCE теряет преимущество над МК.
Tutorial (ISRLAB)
Slide 16
Resulting system is in higher dimensional state space.
Для ракеты 6-DOF при p=5: 126 связанных ОДУ вместо 6. Требует intrusive реализации — полная переработка интегратора.
Brevault et al. 2016 (родств. лит.)
Limitations
Crude Monte Carlo estimation technique is intractable for real world engineering problems for which limit state functions involve expensive black-box functions, e.g. a launcher trajectory optimization code.
PCE рационален при дорогом симуляторе. Наш прогон занимает секунды — преимущество PCE в экономии незначительно.

## Slide 11
Пояснение к цитатам — почему PCE НЕ ПОДХОДИТ (Prabhakar 2010)
01
Контекст авторов — гиперзвук (Mars EDL)
Ракета от старта — качественно другой режим: v=0 → сверхзвук, нелинейная аэродинамика при M<1.2. Базисные полиномы для гиперзвука могут не дать сходимости.
02
Численные трудности
Авторы PCE в своих же ссылках цитируют работу о численных трудностях — прохождение звукового барьера создаёт именно такую нелинейность, при которой сходимость ряда замедляется.
03
Нестационарные нелинейности
При нестационарных нелинейностях PCE теряет экспоненциальную сходимость. Быстро меняющиеся параметры m(t) и q(t) — именно такой случай. Возможна ошибка, не поддающаяся априорной оценке.
04
Рост размерности
Добавление реалистичных неопределённостей (ветер, разброс тяги, ошибки гироскопов) переводит задачу в 3–5 переменных. Число точек коллокации растёт как O(p^d) — PCE становится сопоставим с МК.

## Slide 12
Анализ применимости робастного управления для задачи запуска ракеты
На основе анализа книги "Системы автоматического управления полетом и их аналитическое конструирование"
Страница
Раздел
Цитата
18
Введение
При синтезе систем управления летательными аппаратами необходимо исходить из математической модели движения объекта, позволяющей учитывать реальные динамические свойства аппарата.
34
Математическое описание систем
Параметры летательного аппарата в процессе движения существенно изменяются, что приводит к нестационарности объекта управления.
57
Возмущения в системах управления
На систему управления летательным аппаратом воздействуют различные внешние возмущения, которые требуют непосредственного учета в уравнениях движения.
102
Запаздывания и динамика контуров
Наличие запаздываний в измерительных и исполнительных устройствах оказывает заметное влияние на динамику системы и должно учитываться при анализе переходных процессов.
146
Управление движением ракеты
При управлении движением ракеты на активном участке полета важнейшим является обеспечение требуемой точности траектории.

## Slide 13
Обоснование ограничений робастного управления
1. Необходимость точной математической модели
Цитата: "При синтезе систем управления летательными аппаратами необходимо исходить из математической модели движения объекта…"
Смысл: Автор подчёркивает, что для летательных аппаратов система управления должна строиться на основе точной модели движения, включающей реальные динамические параметры.
Почему это проблема для робастного управления:
Робастное управление
Ориентируется на устойчивость при неопределённостях и не обязательно использует точную модель движения.
Наша задача
Требует точного вычисления смещения траектории, а не просто устойчивости системы.
Связь с задачей: В задаче требуется определить насколько в метрах сместится ракета на высоте 10 км. Для этого нужна динамическая модель движения, а не только робастный анализ.
2. Нестационарность летательного аппарата
Цитата: "Параметры летательного аппарата в процессе движения существенно изменяются…"
Смысл: Ракета — нестационарный объект: масса уменьшается, скорость растёт, аэродинамические характеристики меняются.
Почему робастное управление плохо подходит:
Робастные методы
Предполагают неопределённости в небольших пределах.
Параметры ракеты
Сильно изменяются, поэтому система выходит за рамки стандартной робастной модели.
Связь с задачей: Во время старта ракета быстро ускоряется, динамика меняется каждую секунду. Поэтому робастная модель может дать слишком грубую оценку.
3. Внешние возмущения
Цитата: "На систему управления летательным аппаратом воздействуют различные внешние возмущения…"
Смысл: К таким возмущениям относятся ветер, турбулентность, движение платформы.
Связь с задачей: В нашей задаче есть возмущение — качка морской платформы, период 8 секунд, угол до 2°. Это конкретное динамическое воздействие, которое нужно учитывать в уравнениях движения. Робастное управление обычно рассматривает неопределённости, а не конкретные временные возмущения.
4. Наличие задержки
Цитата: "Наличие запаздываний… оказывает заметное влияние на динамику системы".
Смысл: Если есть задержка τ = 0.3 с, то реакция системы происходит позже, появляется ошибка управления.
Связь с задачей: В условии прямо указано — задержка 0.3 секунды между измерением и поворотом сопла. Чтобы оценить влияние этой задержки на траекторию, нужно анализировать переходный процесс, а не только устойчивость системы.
Поэтому для анализа задачи запуска ракеты с морской платформы целесообразно использовать динамические модели движения и анализ переходных процессов, а не методы робастного управления.

## Slide 14
5. Требование точности траектории
Цитата: "Важнейшим является обеспечение требуемой точности траектории".
Смысл: Для ракетных систем главное — не просто устойчивость, а точность движения.
Связь с задачей: В задаче требуется сравнить смещение ракеты и точность выведения. То есть задача — оценка ошибки траектории, а не анализ устойчивости. Робастное управление не даёт прямого ответа на такой вопрос.
Итоговое заключение
На основе анализа литературы, в частности книги "Системы автоматического управления полетом и их аналитическое конструирование", можно сделать вывод, что применение методов робастного управления для рассматриваемой задачи ограничено. Это связано с тем, что:
01
Нестационарность
Ракета является нестационарным объектом управления
02
Точность траектории
Требуется точная оценка отклонения траектории, а не только устойчивости системы
03
Внешнее возмущение
Присутствует внешнее возмущение в виде качки морской платформы
04
Задержка в системе
В системе управления имеется задержка 0.3 с
05
Требование точности
Ключевым требованием является точность выведения на орбиту

## Slide 15
№
Причина
Страница/раздел
1
SISO-ограничение: метод работает только для систем с одним входом и одним выходом. Система ракеты — MIMO (тангаж, рыскание, крен).
Assumption 4.1, с. 4
2
Только LTI-системы: метод требует линейной инвариантности по времени. Ракета — нелинейная нестационарная система (меняется масса, аэродинамика).
Problem Statement, с. 3
3
Задержка ≠ случайный параметр: метод моделирует неопределённость как ограниченные случайные переменные с распределением. Задержка 0,3 с — фиксированная транспортная задержка, а не случайный параметр.
Problem Statement, с. 3
4
Требование бипропорности M₂₂(s): нарушается при наличии задержки (аппроксимация Паде или строго правильные ФПУ ракеты).
Assumption 4.2, с. 4
5
H₂-норма ≠ точность выведения: метод измеряет дисперсию выхода при белом шуме. Наш вопрос — накопленная ошибка из-за задержки на активном участке.
Introduction, с. 2
6
Main loop theorem неприменима для MIMO: авторы прямо указывают, что теорема, на которой строится весь алгоритм, неприменима для MIMO-систем.
Remark 4.2, с. 5
7
Вычислительно дорого: метод требует покрытия всего частотного диапазона с большим числом вычислений.
Conclusion, с. 7
8
Авторы сами признают ограниченность: «extensive work will be carried out to relax the assumptions so as to make the proposed algorithms applicable to realistic systems»
Conclusion, с. 7

## Slide 16
Обоснование несоответствия метода H₂-нормы требованиям задачи анализа задержки управления ракетой
Цитата 1 — «Вероятность нарушения нормы»
Объяснено аналогией: метод отвечает на вопрос «с какой вероятностью система будет работать плохо?», тогда как нам нужен конкретный ответ «да/нет» на вопрос о задержке 0,3 с. Аналогия: инструмент для страхового расчёта не поможет измерить, пройдёт ли машина в ворота.
Цитата 2 — «Только LTI-система с случайными параметрами»
Детально разобраны все три требования: линейность, инвариантность по времени, случайные параметры. Для каждого показано, почему ракета его нарушает (нелинейная аэродинамика, убывающая масса, фиксированная задержка ≠ случайная переменная).
Цитата 3 — «Только SISO»
Объяснено что такое SISO и MIMO на бытовом уровне (газ→скорость vs. тангаж+рыскание+крен). Показано, что управление ракетой ведётся по трём осям одновременно.
Цитата 4 — «Бипропорность»
Объяснено понятие строго правильной и бипропорной функции через физику: любая реальная система «срезает» очень высокие частоты — значит она строго правильная. Показано, как задержка e⁻⁰·³ˢ усугубляет проблему.
Цитата 5 — «Допущения ещё предстоит ослабить»
Аналогия с мостом: нельзя строить реальный объект по методу, который сами авторы считают незрелым.
Цитата 6 — «Для MIMO main loop theorem неприменима»
Объяснена разница скалярного числа (SISO) и матрицы (MIMO): математический «трюк» работает только с числами, для матриц он математически невозможен.
Цитата 7 — «H₂-норма — для стационарного шума»
Объяснено что такое белый шум и дисперсия. Аналогия: H₂-норма — это «средняя температура по больнице», а нам нужен конкретный диагноз конкретного пациента.
Цитата 8 — «Вычислительно дороже H∞»
Аналогия: обследовать всю территорию с высоким разрешением (H₂) vs. найти только самую высокую точку (H∞). Наша задача решается простым расчётом запаса по фазе — суперкомпьютер не нужен.
Цитата 9 — «Ещё не применим к реалистичным системам»
Самая весомая цитата — авторы прямо в заключении признают незрелость метода. Sea Launch — именно тот класс «реалистичных систем», для которых метод по их собственным словам не готов.